## Slide 1
DISPERSIM 3D · DOSSÊ DE VALIDAÇÃO
Evidência para uso industrial
Contra o que o DisperSim 3D já foi testado, o que ele reproduz e onde ele para.
Este dossê foi escrito para ser conferido. Cada número vem de um arquivo de benchmark no
repositório, e cada arquivo carrega a citação do experimento que codifica. As falhas aparecem
com o mesmo destaque dos acertos, porque um modelo de consequências com limites não
documentados não sustenta um caso de segurança.
REV. 28/08/2026 · BRANCH MASTER

## Slide 2
RESULTADO GERAL
O placar
RADIAÇÃO DE INCÊNDIO
16 / 16
Poças de GNL e de hidrocarbonetos de 6 a 80 m, e jatos de gás natural de 2,8 a 19,5 kg/s, todos em escala de campo.
AUTOTESTES NUMÉRICOS
271 / 271
Sete suítes: geometria, tabela de detectores IOGP, persistência, radiação, flash fire, dose térmica e estudo de incêndio.
DISPERSÃO DE GASES
17 / 31
Contra o desempenho publicado do FLACS e do PHAST nos mesmos ensaios. Quatro das catorze diferenças são fronteiras de escopo declaradas.
EXPERIMENTOS CODIFICADOS
47
31 ensaios de dispersão e 16 ensaios de incêndio, cada um com a fonte primária registrada no arquivo.
Os números de incêndio e os autotestes foram reexecutados para este dossê no commit atual de master.
Os números de dispersão vêm da rodada registrada pelo próprio projeto em 16/05/2026 e não foram reexecutados aqui.
DISPERSIM 3D · DOSSÊ DE VALIDAÇÃO
2

## Slide 3
MÉTODO
O que conta como aprovação, e o que não conta
Um benchmark compara uma previsão com uma medição publicada e verifica se a razão entre as duas cai dentro de uma banda declarada. A banda padrão é a convenção de fator dois usada em toda a modelagem de consequências: razão prevista/medida entre 0,5 e 2,0.
Para dispersão a comparação vai um passo além. Aprovação ali não quer dizer que a previsão bateu com o experimento. Quer dizer que as medidas estatísticas de Hanna ficaram dentro de uma tolerância documentada em relação às que o FLACS ou o PHAST obtiveram no mesmo ensaio.
FALCON 1, O EXEMPLO MAIS CLARO
O DisperSim reporta FAC2 = 0,00 e passa, porque a coorte FLACS publicada para Falcon com barreira de vapor também reporta FAC2 = 0,00. Os dois códigos sofrem naquele caso. O benchmark estabelece que o DisperSim não é pior, e nada além disso.
Três classes de evidência, mantidas separadas
Ensaio de campo
Comparado com medições de um experimento publicado. É a única classe capaz de dizer que o modelo acerta o mundo.
Autoconsistência
O motor conferido contra a própria solução analítica. Pega regressão numérica e não prova nada sobre física.
Linha de base de regressão
O motor conferido contra a própria última saída boa conhecida, onde o dado primário é restrito. Nunca apresentada como concordância com um experimento.
DISPERSIM 3D · DOSSÊ DE VALIDAÇÃO
3

## Slide 4
MÉTODO
Dado que ninguém conferiu nunca é aprovação
Todo benchmark de incêndio declara um dataConfidence. Um benchmark Unverified é avaliado e impresso, mas o runner o reporta como não contabilizado em vez de aprovado. Um visto verde contra um número que ninguém conferiu é pior do que não ter teste nenhum.
Nível | Significado | Nos 16 ensaios
High | Lido de uma tabela na fonte citada | 7
Medium | Lido de uma figura, ou de uma citação secundária | 9
Unverified | Não conferido contra a fonte. Nunca contabilizado | 0
COMO A SUÍTE RODA
Cada arquivo .fbench descreve o ensaio em duas metades e o runner pontua as duas separado.
1. Geometria da chama e poder emissivo, que testam as correlações e o balanço de energia.
2. Fluxo incidente nos radiômetros, que testa o fator de forma e a transmissividade em cima delas.
Saber qual metade falhou é a maior parte do conserto.
DISPERSIM 3D · DOSSÊ DE VALIDAÇÃO
4

## Slide 5
ENSAIO DE CAMPO · RADIAÇÃO
Poças de GNL: poder emissivo superficial
Raj (2005) Tabela 1 · 5 ensaios · confiança média · diâmetros de 6 a 36 m
ENSAIO
MEDIDO
0,5× ← 1,0 → 2,0×
RAZÃO
AGA San Clemente
6,1 m · 1973
143 a 178 kW/m²
0,72
China Lake, sobre água
15 m · 1974 a 1976
220 ± 30 kW/m²
0,88
Esso Líbia, trincheira
18 m · 1969
92 kW/m²
0,86
Maplin Sands
20 m · 1980
150 a 220 kW/m²
0,86
Montoir
35,7 m · 1987
257 a 273 kW/m²
0,87
Montoir, comprimento
o único publicado aqui
78 m
0,87
Diâmetros de poça variando seis vezes, poderes emissivos variando três vezes. Todos dentro da banda.
DISPERSIM 3D · DOSSÊ DE VALIDAÇÃO
5

## Slide 6
ENSAIO DE CAMPO · RADIAÇÃO
O viés é o achado, não os cinco vistos verdes
QUATRO DAS CINCO RAZÕES
0,86 a 0,88
Subestimação sistemática de 13% ao longo de uma variação de seis vezes em diâmetro.
O modelo acompanha como o poder emissivo escala com o diâmetro da poça e então subestima o nível de forma consistente. Isso não é dispersão estatística.
O lugar mais provável para o viés é a fração radiativa χ, que não é reportada nem para Montoir nem para Maplin Sands. 0,25 foi assumido para as duas, e um valor perto de 0,29 colocaria ambas em cima do alvo.
NÃO FOI AJUSTADO, DE PROPÓSITO
Ajustar uma constante a cinco pontos não é validação, e separar χ da correlação de comprimento de chama exige dados de radiômetro que esses cinco ensaios não têm.
Os 13% ficam declarados para quem revisa decidir se importam no caso dele, lembrando que o desvio é conservador para comprimento de chama e não conservador para fluxo.
DISPERSIM 3D · DOSSÊ DE VALIDAÇÃO
6

## Slide 7
ENSAIO DE CAMPO · RADIAÇÃO
Poças de hidrocarbonetos fuliginosos
Mudan (1984) Tabela 4 · 4 ensaios · confiança média
ENSAIO
MEDIDO
0,5× ← 1,0 → 2,0×
RAZÃO
Gasolina (Fu)
10 m
60 a 130 kW/m² máx
0,94
GLP em terra (Mizner e Eyre)
20 m
48 kW/m²
0,64
Querosene (JISE)
30 m
10 a 25 kW/m² méd
1,33
Querosene (JISE)
80 m
10 a 25 kW/m² méd
1,14
Os dois casos de querosene são o motivo do exercício: a mistura de fuligem achata com o diâmetro do mesmo jeito que as medições, 1,33 aos 30 m caindo para 1,14 aos 80 m, que é a obscuração por fumaça que ela existe para representar.
O ERRO DE 0,64 NO GLP FICOU COMO ESTÁ
A Tabela 2 de Mudan dá uma fração radiativa medida de 7% para esse ensaio, e o balanço de energia puro com ela chega a 47 kW/m² contra 48 medidos. É o teto de fuligem que puxa a previsão para 31.
DISPERSIM 3D · DOSSÊ DE VALIDAÇÃO
7

## Slide 8
ENSAIO DE CAMPO · RADIAÇÃO
Jatos de gás natural: comprimento de chama
Miller (2017), casos DNV GL · 3 ensaios · confiança alta
ENSAIO
MEDIDO
0,5× ← 1,0 → 2,0×
RAZÃO
2,9 kg/s horizontal
19,8 m
1,17
9,6 kg/s horizontal
37,8 m
0,99
19,5 kg/s horizontal
49,9 m
1,00
A faixa de vazamento que este projeto atende é de 0,1 a 32 kg/s por orifícios de 1 a 50 mm. Estes três casos ficam dentro dela e cobrem a metade superior.
UM DEFEITO ACHADO POR AUTOTESTE
A correlação de Chamberlain L = 0,2 Q^0,4 recebe a taxa de liberação de calor em quilowatts e estava recebendo watts. Um jato de 2,9 kg/s saía com centenas de metros, 16 vezes o comprimento real.
DISPERSIM 3D · DOSSÊ DE VALIDAÇÃO
8

## Slide 9
ENSAIO DE CAMPO · RADIAÇÃO
Jatos de gás natural: fluxo nos radiômetros
Johnson (1994), tabulado por Miller (2017) · 4 ensaios, 30 radiômetros · confiança alta
ENSAIO
MEDIDO
0,5× ← 1,0 → 2,0×
RAZÃO
Ensaio 1033
7,9 kg/s · 75 mm · 11,1 barg · vento a 1°
8 radiômetros
1,09 a 1,31
Ensaio 1040
2,8 kg/s · 152 mm · 0,3 barg · vento a −23°
7 radiômetros
0,96 a 1,66
Ensaio 1089
3,8 kg/s · 20 mm · 66 barg · vento a −1°
5 radiômetros
1,39 a 1,46
Ensaio 1083, a jusante
8,4 kg/s · 152 mm · 2,1 barg · vento a 56°
10 radiômetros
0,63 a 0,70
Ensaio 1083, R10
44 m ao lado da chama
transversal
3,67 →
O ensaio 1033 é aquele cuja geometria o modelo de fato representa, com o vento alinhado ao vazamento, e ele fica dentro de 31% em todos os oito radiômetros. Aí estão o fator de forma, a transmissividade e o poder emissivo concordando com a medição ao mesmo tempo.
DISPERSIM 3D · DOSSÊ DE VALIDAÇÃO
9

## Slide 10
LIMITAÇÃO NOMEADA
Onde os outros três degradam, e por quê
Os outros três degradam de um jeito que diz o que está faltando, que é a parte útil.
1089 superestima de 39 a 46%
É o caso de alta pressão, 66 barg por um furo de 20 mm. Miller registra que o modelo AP Flame superestima esse mesmo ensaio, então é um caso reconhecidamente difícil e não uma peculiaridade desta implementação. Superestimar fluxo é o lado conservador.
1040 e 1083 têm o vento fora do eixo
A 23° e 56° do eixo do vazamento. O modelo inclina uma chama de eixo único na direção do vento e a levanta por empuxo no plano vertical que contém esse eixo, mas não consegue curvá-la lateralmente. Os radiômetros ao longo da chama continuam precisos; os transversais superestimam.
O R10 DO ENSAIO 1083 FICA REPORTADO A 3,67×
A 44 m do lado da chama, ele é a posição mais exposta exatamente a essa limitação. Alargar a banda de aceitação para deixar a suíte verde jogaria fora uma afirmação verdadeira sobre o modelo.
DISPERSIM 3D · DOSSÊ DE VALIDAÇÃO
10

## Slide 11
ENSAIO DE CAMPO · RADIAÇÃO
Arqueamento por empuxo de jatos horizontais
Miller (2017), equações (19) a (22) · número de Richardson na fonte expandida
Uma chama-jato horizontal não fica no eixo do vazamento. Ela segue reta enquanto o próprio momento domina, e depois o empuxo vira o restante para cima. A divisão entre as duas seções é dada pelo número de Richardson avaliado na fonte expandida e não no furo: um orifício de 20 mm a 66 barg e um de 152 mm a 0,3 barg podem passar a mesma massa e produzir chamas completamente diferentes.
Ensaio | A montante | Razões de fluxo antes | Razões de fluxo depois | Saldo
1033 | 11,1 barg | 0,96 a 1,18 | 1,09 a 1,31 | um pouco pior, a chama já era quase reta
1040 | 0,3 barg | 0,99 a 1,86 | 0,96 a 1,66 | melhor
1083 | 2,1 barg | 0,43 a 0,45 | 0,63 a 0,70 | falha → passa
1089 | 66 barg | 1,28 a 1,43 | 1,39 a 1,46 | um pouco pior, a chama já era quase reta
Um FireSource sem pressão de estagnação é tratado como subsônico e a chama dele fica reta, então todo projeto salvo antes dessa mudança mantém o comportamento anterior.
DISPERSIM 3D · DOSSÊ DE VALIDAÇÃO
11

## Slide 12
POR QUE ISSO IMPORTA
Quatro defeitos que a literatura achou
Uma taxa de aprovação alta diz pouco sozinha. O que sustenta um modelo de consequências em uso industrial é a prova de que a comparação com medições reais consegue reprová-lo, e nenhum destes quatro seria pego por um teste unitário.
ACHADO POR MONTOIR 35 M GNL
Teto de fuligem em combustível limpo
O teto de Mudan estava sendo aplicado a toda poça. Ele é calibrado em hidrocarbonetos fuliginosos e limita o poder emissivo perto de 22 kW/m². O GNL queima limpo: os ensaios reportam de 165 a 265. O primeiro benchmark previu 21,8 contra 265 medidos.
ACHADO POR JOHNSON 1083
Quem estava na frente recebia zero
A chama era painelada só na superfície lateral. Um receptor em frente à ponta vê todo painel de perfil ou por trás, e a soma dá exatamente zero. Três radiômetros mediram 4,6, 3,3 e 2,2 kW/m² e o modelo devolvia 0.
ACHADO POR A COORTE DE GNL
Normalização pela área errada
Incluir a tampa da ponta na área emissora derrubou o SEP de toda poça em 13% sem física por trás. Os valores publicados são normalizados pela superfície lateral do cilindro, e o modelo agora cita a mesma grandeza que a medição cita.
ACHADO POR AUTOTESTE DE CAMPO DISTANTE
Chamas 16 vezes maiores
A correlação de Chamberlain recebe a taxa de liberação de calor em quilowatts e estava recebendo watts. Um jato de 2,9 kg/s saía com centenas de metros. Esse foi pego por um autoteste, que é no que autoteste é bom.
DISPERSIM 3D · DOSSÊ DE VALIDAÇÃO
12

## Slide 13
AUTOCONSISTÊNCIA
Autotestes numéricos: 271 asserções
Estes não estabelecem que a física está certa. Estabelecem que a aritmética, a geometria e a persistência não derivam em silêncio.
Suíte | Asserções | O que ela trava | Flag
Geometria | 19 | Voxelização, limites de obstáculo, transformações de coordenadas | --geometry-selftest
Tabela de detectores IOGP | 27 | Tabela IOGP 434-01 embutida contra os valores publicados | --iogp-selftest
Ida e volta do cenário de incêndio | 111 | Todo campo de fogo, ignição e estudo sobrevive a salvar e recarregar | --fire-roundtrip-selftest
Radiação de chama sólida | 36 | Fator de forma contra o limite analítico de fonte pontual, transmissividade, SEP | --solid-flame-selftest
Flash fire | 17 | Envelope LFL a UFL, componentes conexas, tempos de chegada da queima geodésica | --flash-fire-selftest
Dose térmica | 29 | Integral de dose, probit de fatalidade de Eisenberg, probits de queimadura, a erf | --thermal-dose-selftest
Estudo de incêndio | 32 | Pontuação de fontes, ranking de ignições, montagem da cena de fonte única | --fire-study-selftest
UM EXEMPLO DO QUE ELES PEGAM
A suíte de chama sólida afirma que um cilindro painelado visto de longe converge para o resultado de fonte pontual. A primeira versão dessa afirmação esperava razão 1,0, quando um cilindro visto de lado irradia 4/π ≈ 1,273 vezes o fluxo isotrópico. O teste agora afirma a anisotropia em vez de encobri-la.
DISPERSIM 3D · DOSSÊ DE VALIDAÇÃO
13

## Slide 14
ENSAIO DE CAMPO · DISPERSÃO
Dispersão: 17 aprovados em 31
Rodadas de 16/05/2026 e 31/08/2026 · o número só é legível depois de separar as catorze diferenças por causa
Coorte | Passa | Total | Referência contra a qual a aprovação é medida
Autoconsistência (pluma e sopro gaussianos) | 2 | 2 | Solução analítica do próprio motor
Prairie Grass, terreno plano, neutro a estável | 3 | 5 | Coorte FLACS, Hanna e Chang 2004
Campo de GNL: Burro, Coyote, Maplin Sands | 5 | 9 | Coorte FLACS sem obstrução, Hansen 2010
Falcon, GNL com barreira de vapor | 3 | 3 | Coorte FLACS Falcon, Hansen 2010
SF₆ em túnel de vento sobre rampa (DAT632) | 1 | 1 | Linha de base de regressão
MUST, arranjo urbano de 120 obstáculos | 1 | 1 | Linha de base de regressão (dado por ensaio é restrito)
Jatos no FluidX3D: CH₄, CO₂, H₂ | 2 | 4 | Linhas de base de regressão e Witlox 2014
Gás denso no OpenFOAM: Thorney Island, Kit Fox | 0 | 2 | Coortes FLACS Hansen 2010 e Hanna 2004
Gás denso no motor gaussiano | 0 | 4 | Fora de escopo por declaração
ONDE O DISPERSIM É MELHOR QUE A REFERÊNCIA
O desempenho publicado do FLACS em Falcon com barreira de vapor é FAC2 = 0,00, MG = 5,56, VG = 23,65. O DisperSim chega a FAC2 = 1,00 em Falcon 3 e Falcon 4, com MG de 1,40 e 1,26.
DISPERSIM 3D · DOSSÊ DE VALIDAÇÃO
14

## Slide 15
FRONTEIRA DO ENVELOPE
As treze diferenças, separadas por causa
Seis fronteiras de escopo declaradas. Rodam o motor gaussiano contra física de gás denso que ele nunca foi feito para conter, e ficam na suíte de propósito.
Ensaio | Física ausente
Kit Fox U5-2 | Gás denso em arranjo de obstáculos
Desert Tortoise 4 | Aerossol e rainout
Thorney Island 8 | Espalhamento gravitacional
Jack Rabbit I, 7 | Saída de depressão de terreno
Jack Rabbit II, 1 | Arranjo urbano
Jack Rabbit II, 7 | Campo distante, erra log MG por 0,03
Sete limitações reais em aberto. Duas são decisões apertadas contra tolerância apertada; três são o Scₜ de fábrica; duas são física ausente.
Ensaio | MRB | FAC2 | Erro
Prairie Grass 7 (B) | −0,69 | 0,60 | ¦MRB¦ por 0,01
Prairie Grass 11 (C) | 0,72 | 0,40 | ¦MRB¦ por 0,04
Burro 9 | 0,72 | 0,67 | MG por 0,23, Scₜ
Coyote 3 | 0,76 | 0,60 | FAC2 por 0,04, Scₜ
Maplin Sands 27 | 1,41 | 0,00 | Scₜ
CO2PipeHaz 6 mm | n/d | n/d | Sem modelo bifásico
Jato de H₂ (Schefer) | n/d | n/d | Sem dado por sensor
O caso do hidrogênio é contabilidade honesta: o motor roda limpo e produz uma nuvem plausível, mas não foi encontrado dado publicado por sensor para aquele vazamento, então a comparação no arquivo não tem autoridade e ela é reportada como falha em vez de ser afrouxada em silêncio.
DISPERSIM 3D · DOSSÊ DE VALIDAÇÃO
15

## Slide 16
RESULTADO NEGATIVO
O Schmidt turbulento, e um resultado registrado
As três falhas de GNL no OpenFOAM são casos em que Vu (2019) chega a FAC2 = 1,00 com um solver próprio. A receita foi implementada e medida no Coyote 3.
Pilha | MRB | FAC2 | MG | Veredito
rhoReactingBuoyantFoam de fábrica | 0,76 | 0,60 | 2,30 | linha de base
+ solver corrigido com Scₜ = 0,15 | 0,72 | 0,40 | 2,15 | pior
+ refino de malha, 3 caixas alinhadas ao vento | 1,44 | 0,00 | 6,37 | muito pior
+ precursor de CLA, 500 iterações SIMPLE | 1,78 | 0,00 | 17,75 | muito pior de novo
TODA MODIFICAÇÃO DEGRADOU A PREVISÃO DE FORMA MONOTÔNICA
A linha de base daqui já subestima onde a de Vu superestima, então as mudanças dela, que amplificam difusão, empurram no sentido errado para este pipeline.
Os três flags existem na configuração e os três estão desligados por padrão, com esta tabela como motivo. A diferença que sobra é atribuída a algo a montante do solver, provavelmente a condição de contorno da fonte, e essa auditoria é trabalho em aberto.
DISPERSIM 3D · DOSSÊ DE VALIDAÇÃO
16

## Slide 17
LEIA ANTES DE USAR
Limitações declaradas
Um modelo de consequências serve para uso industrial quando se sabe onde ele vale. Este é o envelope atual, escrito sem rodeio.
Curvatura lateral da chama pelo vento não é modelada
Receptores ao lado da chama são superestimados, com 3,67× na pior posição do Johnson 1083. Conservador para locação, mas não preciso.
Subestimação sistemática de 13% no poder emissivo de poças de GNL
Consistente ao longo de uma faixa de seis vezes em diâmetro. Não ajustada, por escolha.
Não há modelo bifásico, de aerossol nem de rainout na dispersão
Amônia, CO₂ supercrítico e outros vazamentos com flash estão fora do envelope validado.
O motor gaussiano não serve para gás denso, obstáculos ou depressões
Seis benchmarks documentam isso e falham de propósito.
A mistura de fuligem não está calibrada para GLP
A 20 m ela subestima em 36%, e o balanço de energia sem o teto é a resposta melhor para esse combustível.
O rhoReactingBuoyantFoam de fábrica fixa Scₜ = 1,0 no código
Afeta três benchmarks de GNL. Existe um binário corrigido, desligado por padrão.
O tracer em GPU roda em precisão simples
Em jato sônico o erro de FP32 chega de 15 a 25% na linha de centro. Use a CPU onde a precisão de campo próximo governa.
DISPERSIM 3D · DOSSÊ DE VALIDAÇÃO
17

## Slide 18
REPRODUTIBILIDADE
Como reproduzir cada número deste deck
As definições de benchmark são texto puro no repositório e o runner faz parte da CLI distribuída. Nada aqui depende de uma build da máquina dos autores nem de um conjunto de dados privado. Código de saída 0 significa que toda métrica caiu dentro da banda de aceitação declarada.
DisperSim3D.CLI --validate-fire benchmarks/fire
DisperSim3D.CLI --validate benchmarks/
DisperSim3D.CLI --geometry-selftest # 19
DisperSim3D.CLI --iogp-selftest # 27
DisperSim3D.CLI --fire-roundtrip-selftest # 111
DisperSim3D.CLI --solid-flame-selftest # 36
DisperSim3D.CLI --flash-fire-selftest # 17
DisperSim3D.CLI --thermal-dose-selftest # 29
DisperSim3D.CLI --fire-study-selftest # 32
Ambiente da rodada registrada | 
Data | 16/05/2026
CPU | i9-13900KF, 24C / 32T
GPU | RTX 5070 + RTX 3060
Runtime | .NET 10.0.300
OpenFOAM | v2512 nativo, v2412 WSL2
FluidX3D | build CUDA nativo
Cada arquivo .dsbench e .fbench guarda as condições, a meteorologia, as posições dos sensores, os valores observados, a banda de aceitação e a citação da fonte primária com a tabela ou figura de onde os números vieram.
O empacotamento é construído e assinado continuamente para Windows, Debian e macOS a partir do mesmo commit que roda estes benchmarks.
DISPERSIM 3D · DOSSÊ DE VALIDAÇÃO
18

## Slide 19
FONTES
Literatura: incêndio
Experimentos primários, modelos, correlações e compilações de dados.
1
Johnson, A.D., Brightwell, H.M., Carsley, A.J. (1994). Thermal radiation hazards from large scale horizontal natural gas jet fires. Hazards XII, IChemE.
Ensaios 1033, 1040, 1083, 1089
2
Nedelka, D., Moorhouse, J., Tucker, R.F. (1989). The Montoir 35 m diameter LNG pool fire experiments.
Montoir 35,7 m
3
Raj, P.K., Atallah, S. (1974). AGA San Clemente LNG fire tests.
AGA San Clemente 6,1 m
4
Raj, P.K. et al. (1979). USCG China Lake LNG spill and fire tests.
China Lake 15 m
5
Mizner, G.A., Eyre, J.A. (1983). Large-scale LNG and LPG pool fires.
Maplin Sands 20 m; GLP 20 m
6
May, W.G., McQueen, W. (1973). Esso LNG trench fire tests, Libya.
Esso Líbia 18 m
7
Miller, D. (2017). New model for predicting thermal radiation from flares and high pressure jet fires. Process Safety Progress 36(3). DOI 10.1002/prs.11867.
Fonte expandida, forma da chama, tabelas Johnson, DNV GL
8
Mudan, K.S. (1984). Thermal radiation hazards from hydrocarbon pool fires. Prog. Energy Combust. Sci. 10(1), 59-80.
Tabela 4 e Tabela 2, correlação de fuligem
9
Raj, P.K. (2005). Large LNG fire thermal radiation, modeling issues and hazard criteria revisited. Proc. Safety Prog. 24(3), 192-202.
Tabela 1, as cinco poças de GNL
10
Wang, C.J., Wen, J.X., Chen, Z.B. (2014). Simulation of large-scale LNG pool fires using FireFOAM. Comb. Sci. Tech. 186(10-11).
Comprimento de Montoir, Figura 4
11
Thomas, P.H. (1963). The size of flames from natural fires. 9th Symposium on Combustion, 844-859.
Comprimento de chama de poça
12
Chamberlain, G.A. (1987). Developments in design methods for predicting thermal radiation from flares. Chem. Eng. Res. Des. 65, 299-309.
Comprimento de chama-jato, Richardson
13
Pietersen, C.M., Huerta, S.C. (1985). Analysis of the LPG incident in San Juan Ixhuatepec. TNO 85-0222.
Transmissividade atmosférica
14
Eisenberg, N.A., Lynch, C.J., Breeding, R.J. (1975). Vulnerability model. US Coast Guard CG-D-136-75.
Probit de fatalidade por dose
15
Abramowitz, M., Stegun, I.A. (1964). Handbook of Mathematical Functions, eq. 7.1.26.
Função erro
DISPERSIM 3D · DOSSÊ DE VALIDAÇÃO
19

## Slide 20
FONTES
Literatura: dispersão, experimentos
Ensaios de campo e de túnel de vento codificados na suíte.
16
Barad, M.L. (1958). Project Prairie Grass. AFCRL-TR-58-235.
Corridas 7, 11, 22, 29, 35
17
Koopman, R.P. et al. (1982). Burro series data report. LLNL UCID-19075.
Burro 3, 5, 6, 7, 8, 9
18
Goldwire, H.C. et al. (1983). Coyote series data report. LLNL UCID-19953.
Coyote 3 e 5
19
Goldwire, H.C. et al. (1985). Desert Tortoise series data report. LLNL UCID-20562.
Ensaio 4
20
Brown, T.C. et al. (1990). Falcon series data report. GRI-89/0138.
Falcon 1, 3, 4
21
Puttock, J.S., Blackmore, D.R., Colenbrander, G.W. (1982). Field experiments on dense gas dispersion. J. Haz. Mat. 6, 13-41.
Maplin Sands 27
22
Roebuck, B. (1983). Thorney Island trials, spill 008. HSE Sheffield.
Thorney Island 8
23
Biltoft, C.A. (2001). Mock Urban Setting Test. DPG WDTC-FR-01-121. Com Yee e Biltoft (2004).
MUST 11, 120 obstáculos
24
Hanna, S.R., Britter, R., Argenta, E., Chang, J. (2012). The Jack Rabbit chlorine release experiments. J. Haz. Mat. 213-214, 406-412.
Jack Rabbit I, 7
25
Mazzola, T., Hanna, S., Chang, J. et al. (2021). Comparisons of 17 dense gas models to Jack Rabbit II. Atmos. Env. 244, 117887.
Jack Rabbit II 1 e 7; referência PHAST
26
Witlox, H.W.M., Harper, M., Oke, A. (2012). Phast validation against BP DF1 CO₂ experiments. IChemE Hazards XXIII 158; estendido em Witlox et al. (2014).
Spadeadam DF1 Teste 5
27
Gant, S.E., Kelsey, A., McNally, K., Witlox, H.W.M., Bilio, M. (2014). Multi-phase atmospheric dispersion models for CCS. JLPPI 32, 286-298.
INERIS CO2PipeHaz 6 mm
28
Gant, S.E., Ivings, M.J. (2005). CFD modelling of low pressure jets for area classification. HSL/2005/13.
Jato sônico de metano
29
Schefer, R.W., Houf, W.G., Williams, T.C. (2008). Small-scale unintended releases of hydrogen. Int. J. Hydrogen Energy 33(21), 6373-6384.
H₂ a 207 bar por 1,91 mm
30
Mack, A., Spruijt, M.P.N. (2013). Validation of OpenFOAM for heavy gas dispersion. J. Haz. Mat. 250-251, 1-14.
DAT632, SF₆ sobre rampa
DISPERSIM 3D · DOSSÊ DE VALIDAÇÃO
20

## Slide 21
FONTES
Literatura: dispersão, referência e método
Desempenho publicado dos códigos comerciais, o método estatístico e as correlações do motor.
31
Hansen, O.R., Gavelli, F., Ichard, M., Davis, S.G. (2010). Validation of FLACS for LNG vapor dispersion. JLPPI 23, 857-877.
Coortes FLACS sem obstrução e Falcon
32
Hanna, S.R., Hansen, O.R., Dharmavaram, S. (2004). FLACS CFD performance with Kit Fox, MUST, Prairie Grass, EMU. Atmos. Env. 38, 4675-4687.
Coortes Prairie Grass e MUST; Kit Fox
33
Chang, J.C., Hanna, S.R. (2004). Air quality model performance evaluation. Met. Atmos. Phys. 87, 167-196.
MRB, RMSE, NMSE, FAC2, MG, VG
34
Vu, T.L. (2019). On numerical modelling of atmospheric gas dispersion using CFD approach. Tese, NTU Singapura.
Scₜ = 0,15, malha, precursor de CLA
35
Briggs, G.A. (1973). Diffusion estimation for small emissions. NOAA ATDL No. 79.
Ajustes de σy e σz
36
Slade, D.H., ed. (1968). Meteorology and Atomic Energy. USAEC TID-24190.
Coeficientes de sopro instantâneo
37
Birch, A.D., Brown, D.R., Dodson, M.G., Swaffield, F. (1984). High pressure jets of natural gas. Comb. Sci. Tech. 36, 249-261.
Fonte expandida em jato sônico
38
IOGP (2018). Fire and explosion protection: detection systems. Relatório 434-01.
Tabela de detectores
DISPERSIM 3D · DOSSÊ DE VALIDAÇÃO
21

## Slide 22
O QUE ESTE DOSSÊ SUSTENTA
47 experimentos de campo,
271 asserções, 38 fontes.
Todo número rastreia até um arquivo de benchmark no repositório, e todo arquivo carrega a citação do experimento que codifica.
As falhas estão aqui com o mesmo destaque dos acertos, e o envelope de aplicação está escrito.
DISPERSIM 3D · 28/08/2026